## Slide 1
“龙芯杯”第七届全国大学生系统能力培养大赛
@河南理工大学 2023.8
LoongArch团体赛项目答辩
队名：碰巧都队
队员：郑忠强、孙宇、仝泽慧、吴恺睿
安徽大学计算机科学与技术学院

## Slide 2: 目录
1
CPU微架构设计
2
性能优化
3
系统设计
4
总结与展望

## Slide 3: CPU微架构设计——整体架构
8级流水线
顺序双发射

## Slide 4: CPU微架构设计——迭代过程
单发射5级流水
双发射5级流水
分支预测
7级流水线
加入发射队列，前后端分离
8级流水线
mmu成为关键路径
解决mmu关键路径
解决流水级串联
提升前端频率

## Slide 5: CPU微架构设计——前端
伪流水预取+2级取指+1级译码
MMU：四路组相联STLB共32项
发射队列长度：16

## Slide 6: CPU微架构设计——后端
1级发射+1级执行+2级访存+1级写回

## Slide 7: CPU微架构设计——后端
双发射并行效果
测试类型\指标 | line1执行指令数 | line2执行指令数 | 指令总数 | line2执行指令 占总指令数比例 | line2/line1
bitcount | 34626 | 17875 | 52501 | 34.05% | 51.62%
bubble_sort | 90768 | 7577 | 98345 | 7.70% | 8.35%
coremark | 225485 | 108519 | 334004 | 32.49% | 48.13%
crc32 | 161866 | 57785 | 219651 | 26.31% | 35.70%
dhrystone | 33776 | 18345 | 52121 | 35.20% | 54.31%
quick_sort | 89238 | 49249 | 138487 | 35.56% | 55.19%
select_sort | 52772 | 29237 | 82009 | 35.65% | 55.40%
sha | 104453 | 47385 | 151838 | 31.21% | 45.36%
stream_copy | 18829 | 6744 | 25573 | 26.37% | 35.82%
string_search | 82162 | 34319 | 116481 | 29.46% | 41.77%
 | line1执行指令总数 | line2执行指令总数 | 指令总数 | line2执行指令 占总指令数平均比例 | avg(line2/line1)
 | 893975 | 377035 | 1271010 | 29.66% | 42.18%

## Slide 8: CPU微架构设计——分支预测
转移目标缓冲器BTB+模式历史表PHT

## Slide 9: CPU微架构设计——分支预测
分支预测准确率
测试类型 | 分支错误指令数 | 分支指令总数 | 分支预测正确率 | 分支预测错误率
bitcount | 1137 | 9408 | 0.879145408 | 0.120854592
bubble_sort | 7459 | 28201 | 0.735505833 | 0.264494167
coremark | 10297 | 67385 | 0.847191511 | 0.152808489
crc32 | 3522 | 53303 | 0.93392492 | 0.06607508
dhrystone | 1140 | 12478 | 0.908639205 | 0.091360795
quick_sort | 8936 | 39226 | 0.772191914 | 0.227808086
select_sort | 1275 | 25639 | 0.950271071 | 0.049728929
sha | 704 | 23909 | 0.970555021 | 0.029444979
stream_copy | 117 | 4394 | 0.973372781 | 0.026627219
string_search | 1968 | 23756 | 0.917157771 | 0.082842229
 | 分支指令错误总数 | 分支指令总数 | 平均预测正确率 | 平均预测错误率
 | 36555 | 287699 | 0.872940121 | 0.127059879

## Slide 10: CPU微架构设计——cache设计
数据块容量 | 8KB
Tag容量 | 约1.3KB
总容量 | 约9.3KB
映射方式 | 二路组相联
行内数据块大小 | 16B
每路行数 | 256
替换算法 | 伪随机替换 （LFSR）
写策略 | 写回写分配
Cache Miss处理 | 阻塞
访问模式 | VIPT
cache指令 | 支持
cache规格

## Slide 11: CPU微架构设计——cache设计
流水cache和CPU同步问题

## Slide 12: CPU微架构设计——cache状态机

## Slide 13: CPU微架构设计——关于控制信号
控制信号产生的效果需要严格约束

## Slide 14: 性能优化——IPC
顺序双发射
阻塞式流水cache
store buffer
基于pht+btb的分支预测器

## Slide 15: 性能优化——频率
1. 基4-booth编码
2. 4-2和5-2压缩器
3. 3层华莱士树结构
5级流水线(35MHz)
8级流水线
(65MHz)
单周期乘法器
(65MHz)
3级流水乘法器
(最高85MHz)
关键路径：MMU地址翻译以及译码
关键路径：乘法器华莱士压缩树

## Slide 16: 系统设计
基于龙芯提供的SoC适配

## Slide 17: 系统设计
pmon尝试
1.尝试对裸机程序进行反汇编
2.查看是否有未实现的指令或CSR
3.发现CACOP指令存在问题

## Slide 18: 总结和展望
总结：
掌握了双发射的结构设计。
掌握了cache和MMU的作用和设计方法。
掌握了verilator的使用和chiplab的差分测试框架。
了解了限制CPU性能的关键因素。
展望：
补充bootloader和OS移植的知识，尝试启动系统。
利用起实验箱的外围设备，做出丰富的展示。

## Slide 19
感谢各位专家！
队名：碰巧都队
队员：郑忠强、孙宇、仝泽慧、吴恺睿
安徽大学计算机科学与技术学院